| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сосновский детский сад ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ _________№______ ОПЕРАТОРА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ | УТВЕРЖДЕНО приказом от 30.08.2012 г. № 31-о |
| --- | --- |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Оператор котельной относится к категории рабочих, принимается на работу и увольняется заведующим муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Сосновский детский сад (далее – Учреждение).

  - На должность оператора котельной назначается лицо, имеющее (высшее, среднее) профессиональное образование (без предъявления требований к стажу работы) прошедшего специальное обучение.

  - В течение всего периода эксплуатации котельной сохраняется круглосуточная работа котельной с продолжительностью смен у операторов не более 24 часов.

  - Оператор должен работать по утвержденному графику. Дежурство в течение двух смен подряд не допускается.

  - Во время отсутствия оператора котельной (командировки, болезнь, отпуск и др.) его обязанности выполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

  - В своей деятельности оператор газовой котельной руководствуется руководящими документами по вопросам организации работы котельной; административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами Учреждения (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями заведующего, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором.

- ФУНКЦИИ

Основными функциями, выполняемыми оператором котельной являются:

- наблюдение за исправностью котлов, растапливание их, с соблюдением правил растопки и мер предосторожности;

- наблюдение за показаниями приборов, уровнем воды, исправностью котлов.

- ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

  - Растопка, пуск и остановка котлов и питание их водой.

  - Регулирование горения топлива

  - Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, температурой воды, подаваемой в отопительную систему.

  - Обслуживание котлов, работающих на газообразном топливе.

  - Регулирование работы (нагрузки) котлов.

  - Предупреждение и устранение неисправности в работе оборудования.

  - Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

  - Ведение записей в журналах о работе котельных установок.

  - Ведение учёта отпускаемой теплоты.

  - Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы оборудования котельной.

  - Оператору газовой котельной запрещается:

- оставлять без надзора работающее оборудование;

- отвлекаться во время работы на посторонние дела;

- курить и пользоваться открытым огнем в помещении котельной;

- допускать в помещение котельной посторонних лиц;

- сушить одежду и другие предметы на котле.

  - Обязанности при приеме — сдаче смены.

    - Заступающая смена должна прибыть на рабочее место за 15 минут до начала работы. Смена, сдающая дежурство, должна обеспечить работу агрегатов в соответствии с заданным режимом и обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.

    - Смена, заступающая на дежурство, должна:

- ознакомиться с записями в журнале, которые были сделаны за время, прошедшее после предыдущего дежурства;

- произвести обход котельной и убедиться в исправности теплотехнического оборудования;

- проверить состояние и убедиться в исправности вентиляции, освещения;

- получить сведения о работе оборудования, за которым необходимо вести особо тщательное наблюдение;

- проверить и принять оперативную документацию, оформить прием-сдачу смены, с записью в оперативном журнале о выявленных недостатках в работе оборудования и подписью сначала принимающей, а потом сдающей смены.

  - Обязанности персонала во время смены

    - Дежурная смена обязана:

- обеспечить бесперебойный отпуск тепла с заданными параметрами;

- производить своевременное снятие и запись показаний КИП;

- проводить контроль за работой систем автоматики безопасности;

- записывать в оперативном журнале замечания о работе оборудования, о розжиге и остановке котлов;

- при аварийной ситуации обеспечить остановку котлов и котельной, сообщить ответственному лицу, принять меры по устранению аварийной ситуации в соответствии с Планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

  - принцип работы обслуживаемых котлов;

  - состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов;

  - правила обращения с оборудованием, находящимся под напряжением;

  - устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей;

  - схемы тепло-и водопроводов котельной установки и наружных теплосетей;

  - порядок учета результатов работы оборудования;

  - устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;

  - правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов; основные сведения по теплотехнике;

  - технические условия на качество воды и способы ее очистки;

  - причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их предупреждения;

  - правила внутреннего трудового распорядка;

  - правила пользования средствами индивидуальной защиты;

  - правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

- ПРАВА

Оператор газовой котельной имеет право:

  - Знакомиться с проектами решений заведующего Учреждением, касающихся его деятельности.

  - Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

  - Получать от заведующего информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию.

  - Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

  - Имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, приведшее к дезорганизации образовательного процесса или деятельности котельной , оператор котельной несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

  - За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил работы котельной оператор привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством.

  - За виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, оператор котельной несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

- ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ

  - Оператор газовой котельной работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели, утвержденному заведующим Учреждением.

  - Оператор газовой котельной получает от своего руководителя информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.

  - Оператор газовой котельной систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с работниками котельной.

  - Оператор газовой котельной исполняет обязанности других работников котельной в период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и Уставом Учреждения на основании приказа по Учреждению.

  - Оператор газовой котельной передает заведующему информацию, полученную на совещаниях и семинарах, непосредственно после ее получения.

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК _____________ Н.П. Горылева

01.09.2012 г.

С инструкцией ознакомлены:

| Дата | Подпись | Расшифровка |
| --- | --- | --- |

Экземпляр инструкции на руки получен:

| Дата | Подпись | Расшифровка |
| --- | --- | --- |